## Slide 1: 物聯網實作 使用ZigBee通訊
Yungchun-Wen

## Slide 2: INDEX
Abstract
ZigBee網路架構
配線圖
XBEE 模組設定
XBEE API Frame
NODE RED程式設計
參考

## Slide 3: Abstract
採用RASPBERRY PI3,對外INTERNET通訊使用WI-FI,對家庭內的感測器通訊使用ZIGBEE無線電通訊,使用XBEE可輕易實現SENSOR NETWORK,
無論是點對點傳輸或是MESH傳輸皆可達成.

## Slide 4
ZigBee網路架構

## Slide 5
此次使用XBEE模組(ZIGBEE)進行以下項目
如何架構網路
了解ZIGBEE網路術語名詞
以XBEE模組實現無線傳輸為目標
了解如何設定XBEE參數

## Slide 6
IEEE 802.15.4小組及ZigBee聯盟制定ZigBee標準的關係

## Slide 7
ZigBee/802.15.4 具有以下特性：
標準版XBEE 100 公尺以內、傳輸率250 Kbps(另有PRO版)
通訊標準為802.15.4
採用128位元的AES加密技術
有三種操作頻帶共27 個通道提供三種資料傳輸速率：
  2.4GHz頻帶有16 個通道,資料傳輸速率為250 Kbps(全球)
  915 MHz頻帶有10 個通道,資料傳輸速率為40 Kbps(美)
  868 MHz頻帶有1 個通道,資料傳輸速率為20 Kbps(歐)
低功率消耗,因為資料傳輸速率低及極短之執行週期且有睡眠模式
網路連接之拓樸方式可選用星狀、點對點或叢集樹狀
支援16 位元短位址和64 位元延伸位址定址方式
使用類似於IEEE 802.11之CSMA/CA 之碰撞避免機制

## Slide 8
實現Zigbee組網的模組,XBEE+USB adaptor

## Slide 9
Power Meter
2.4GHz
RF radio
End Device
Coordinator
本次設計目標,實現如下圖,XBEE點對點傳輸
點對點網路拓墣
Coordinator
IoT device
RS232
RS232
電腦
Router

## Slide 10
XBEE也可實現MESH網路(本次實驗不探討)

## Slide 11
CH（通訊頻道）：連線設備的頻道
ID（PAN識別碼）：連線設備的PAN識別碼
DH（目標高位址）：連線對象的高位址
DL（目標低位址）：連線對象的低位址
MY（16位元位址）：用戶自訂的位址
SH（裝置序號－高）：裝置的出廠高位序號
SH（裝置序號－低）：裝置的出廠低位序號
XBEE專有名詞解釋

## Slide 12
每一個ADDR代表是一個XBEE模組

## Slide 13
XBEE模組設定

## Slide 14
使用XBEE通訊模組,需先下載XCTU軟體來設定參數
https://www.digi.com/products/embedded-systems/digi-xbee/digi-xbee-tools/xctu

## Slide 15
首先設定Coordinator的XBEE模組,將XBEE模組插入USB PORT,按照下圖開啟COM通訊位置

## Slide 16
設定Coordinator XBEE COM通訊參數

## Slide 17
每個ZIGBEE網路都
要有一個且唯一
的協調者
自定ID及頻道,
Coordinator要與
End Device設定相同
允許加入網路

## Slide 18
End Device的位址

## Slide 19
位址

## Slide 20
改為Transparence
mode

## Slide 22
最後按下Write,將所有設定參數寫入XBEE模組內就算完成設定

## Slide 23
設定完成的Coordinator XBEE模組插入PI3 USB PORT

## Slide 24
接下來設定XBEE Router COM通訊參數

## Slide 25
與Coordinator設定相同
End Device取消此項

## Slide 26
Coordinator的位址

## Slide 27
傳輸格式

## Slide 28
最後按下Write,將所有設定參數寫入XBEE模組內就算完成設定

## Slide 29
因為PI3有四個USB PORT,我們要確認插入的USB裝置代號為何
首先移除插在PI3 USB PORT的USB裝置(如XBEE或USB轉RS232板)
在命令列模式執行dmesg|grep tty,抓取裝置代號
直接看最後一行,應該要顯示disconnected from ttyUSB0

## Slide 30
將USB裝置插入PI3 USB PORT
在命令列模式執行dmesg|grep tty,抓取裝置代號,
直接看最後一行,顯示attched to ttyUSB0
確認ttyUSB0為你正在插入的裝置代號

## Slide 31: XBEE API Frame

## Slide 32
收到的封包內容:
7E,00,12,92,0,13,A2,0,43,78,FF,79,36,6A,01,01,00,10,00,00,10,CE
欄位Byte用途解釋:
7E:START BYTE
0012:Data Length,資料欄位長度,不包含Start Byte，Data Length Byte本身及Checksum Byte
92:Frame Type,代表此筆API Frame的用途功能,92為資料取樣功能
0013A2:XBEE有64位元（MAC位址）和16位元（自訂位址）兩種格式。MAC位址分成高（High）,低（Low）兩部份,高位址一定是0013A200
004378FF79:366A:64Bit Address低位址
366A:16Bit Address
連接於PI3的Coordinator接收到End Device(Sensor Node)的封包解說如下

## Slide 33
01:Receive Option
01:Don't care
0010:Digital Mask,設定XBEE模組欲作用的數位IO腳位(參考下圖解說)
00:Analog Mask,設定XBEE模組欲作用的類比Input腳位(參考下圖解說)
0010:取樣的數位IO資料(相對應Digital Mask的設定位置)
CE:Checksum,用FF減去所有的資料欄位總和
位址

## Slide 34
XBEE PINOUT

## Slide 35
SENSOR Unit
將5V感測器 的輸出電壓分壓至1/4,
再連接至DIO3 (ADC IN)
GND
使用行動電源
供應USB轉板 5V運作電源
XBEE模組讀取類比電壓,接線方式,類比電壓最高1.2V
5V in
Vout

## Slide 36
使用行動電源
供應USB轉板 5V運作電源
XBEE規格書,第150頁,類比電壓計算方式
https://www.digi.com/resources/documentation/digidocs/pdfs/90002002.pdf

## Slide 37
NODE-RED程式設計

## Slide 38
XCTU軟體設定XBEE

## Slide 39
XCTU軟體設定XBEE

## Slide 40
Node-RED安裝node-red-contrib-xbee node

## Slide 41
點選node-red-contrib-xbee ,進入編輯

## Slide 42
點選node-red-contrib-xbee ,
進入編輯

## Slide 43
觀察API 1 FRAME 格式,點選node-red-contrib-xbee ,進入編輯,勾選RAW Frames

## Slide 44
在除錯視窗點選object,在payload的箭頭往下拉,可以觀察RAW Frames

## Slide 45
參考
XBEE SPEC
https://www.digi.com/resources/documentation/digidocs/pdfs/90002002.pdf

## Slide 46: Thank you 